# Инструкция для «пассивных» студий

В комплект оборудования входят кодек системы ВКС Polycom HDX 6000 для «активного» участия в сеансе связи и телевизионная приставка Amino для просмотра сеанса связи, без возможности ответить. Данное оборудование подключено к соответствующим видео входам на телевизоре HDMI 1 и HDMI 2.

Для просмотра конференции необходимо:

1. При помощи пульта телевизора LG:

1.1. Включить телевизор.

1.2. Кнопкой «INPUT» и стрелками навигации выбрать в меню  HDMI-порт, к которому подключена приставка Amino, подтвердить выбор кнопкой «ОК».

2. При помощи пульта от приставки Amino:

2.1. Включить приставку (если она выключена). Если приставка включена, горит красная лампочка на передней панели приставки.

2.2. Выбрать канал 0 или 1.  Примерно с 13:30 по этому каналу будет транслироваться сеанс связи. При переключении каналов трансляция начинается с задержкой до 30 секунд.

Если вещание не начинается:

- Проверьте визуально все ли коммуникационный шнуры подключены к оборудованию (приставке, телевизору, коммутатору, модему).

- Перезагрузите приставку Amino (для этого выключите шнур электропитания приставки Amino от сети и включите его обратно через 10 сек). Во время загрузки приставки на экране телевизора должна отображается заставка.

О всех технических сложностях просим сообщить подробно в форме обратной связи.